TCP/IP

Porównanie modeli referencyjnych OSI i TCP/IP

| Nazwa warstwy modelu referencyjnego OSI | Numer warstwy OSI | Nazwa równoważnej warstwy TCP/IP |
| --- | --- | --- |
| Aplikacji | 7 | Procesu/aplikacji |
| Prezentacji | 6 |  |
| Sesji | 5 |  |
|  |  | Hosta z hostem |
| Transportu | 4 |  |
| Sieci | 3 | Internetu |
|  |  | Dostępu do sieci |
| Łącza danych | 2 |  |
| Fizyczna | 1 |  |

Warstwa procesu/aplikacji	-  dostarcza protokoły zdalnego dostępu i współdzielenia zasobów (Telnet, FTP, SMTP, HTTP)

Warstwa "host-z-hostem"	-obejmuje dwa protokoły: protokół sterowania transmisją (TCP – Transmission Control Protocol) i protokół datagramów użytkownika (UDP – User Datagram Protocol)

TCP – zapewnia transmisję danych pomiędzy dwoma lub więcej hostami, może obsługiwać wiele strumieni danych, umożliwia sterowanie strumieniem danych, kontrolę błędów, a także ponowne porządkowanie pakietów, otrzymanych w niewłaściwej kolejności.

Port identyfikuje typ procesu (np. 21 – FTP, 25 – SMTP, 49 – LOGIN), a gniazdo ( adres IP + nr portu) identyfikuje unikalny numer połączenia.

Nagłówek protokołu TCP ma długość co najmniej 20 B i zawiera następujące pola:

- port źródłowy TCP - 2B

- port docelowy TCP – 2B

- nr sekwencji TCP – 4B (przy podzielonych danych)

- nr potwierdzenia TCP – 4B  - nr sekwencyjny ostatniego odebranego przez system oddalony bajtu,

- wyrównanie danych – 4b – rozmiar nagłówka TCP

- zarezerwowane – 6b – ustawione na 0, przyszłościowe

- flagi – 6b – funkcje sterowania (pole pilności, itp.)

- rozmiar okna – 2B – określa, ile bajtów system oddalony jest jeszcze w stanie zaakceptować

- suma kontrolna – 2B – kontrola błędów

- wypełnienie – dodane zera tak, aby długość nagłówka TCP była zawsze wielokrotnością 32 bitów.

UDP – zapewnia proste i mające niewielki narzut transmisje danych, tzw. "datagramy" (stosowane np. przy wymianie komunikatów systemowych)

Warstwa Internetu – definiuje pakiety, definiuje schemat adresowania IP, kieruje pakietami, dokonuje fragmentacji i ponownego składania przesyłanych danych

Protokół IP jest bezpołączeniowy i niepewny.

Nagłówek protokołu IP ma następujący rozmiar i strukturę:

- wersja – 4b – wersja protokołu IP

- długość nagłówka internetu (IHL) – 4b

- rodzaj usługi – 1B – (flagi takie jak pierwszeństwo, opóźnienie, itp)

- długość całkowita – 2B

- identyfikator –2B - unikatowy

- flagi – 3b (inf. o fragmentacji)

- przesunięcie fragmentu – 1B – przesunięcie fragmentowanej zawartości względem początku całego pakietu

- czas życia (TTL) – 1B

- protokół –1B - identyfikuje protokół (UDP, TCP, itp.)

- suma kontrolna – 2B

- adres źródłowy IP - 4B

- adres docelowy IP – 4B

- wypełnienie

- dane <= 64 kB

# Schemat adresowania protokołu IP

32- bitowy – ściśle regulowane przez internetowe centrum informacji sieciowej (InterNIC – Internet Network Information Center). Podawany jako 4 liczby dziesiętne oddzielone kropkami

Klasy adresów IP:

## 0 _ _ _ _ _ _ _  - nr sieci + 24 bity (3 liczby) – możliwe adresy hostów

zakres sieci: 1.0.0.0 – 126.0.0.0

każdy adres klasy A może obsłużyć 224-2 unikatowych adresów hostów

## 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - nr sieci + 16 bitów (2 liczby)– możliwe adresy hostów

zakres sieci: 128.1.0.0 – 191.254.0.0

każdy adres klasy B może obsłużyć 216-2 unikatowych adresów hostów

## 110 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- nr sieci + 8 bitów – możliwe adresy hostów

zakres sieci: 192.0.1.0 – 223.255.254.0

każdy adres klasy B może obsłużyć 28-2 unikatowych adresów hostów

- 1110 ...... – unikatowy adres sieci – stosowany do multicastingu

- zarezerwowany przez InterNIC do własnych badań

# Specyfikacja masek podsieci

## 255.0.0.0

## 255.255.0.0

## 255.255.255.0

Polecenie

ipconfig

Rutery  - kierują dane między sieciami; jednakże hosty również muszą podejmować decyzje o kierowaniu przesyłek (IP decyduje na podstawie sieciowej części adresu):

- jeśli komputer docelowy znajduje się w sieci lokalnej, dane są dostarczane do niego

- jeśli komputer docelowy znajduje się w innej sieci, dane są przekazywane do lokalnego rutera

Po określeniu sieci docelowej, moduł IP poszukuje jej w lokalnej tablicy rutowania.

Polecenie

netstat –nr

Destination – sieć docelowa (lub komputer)

Gateway – ruter, przez który należy kierować przesyłki

Flags – znaczniki – określają cech charakterystyczne trasy (U – dostępność, H – prowadzi do komputera – większość do sieci; G – trasa przez gateway)

Refcnt – ile razy dana trasa była wykorzystana

Use – liczba pakietów przesłanych daną trasą

Interface – nazwa interfejsu sieciowego używanego przez daną trasę

(default – domyślna trasa, gdy w tablicy rutowania nie ma określonej trasy dla jakiegoś adresu sieciowego)

Tablica translacji między adresami IP i Ethernet – jest budowana dynamicznie. Gdy w tablicy brak odpowiednich danych, protokół ARP (Address Resolution Protocol)  w trybie rozgłoszeniowym wysyła pakiet do wszystkich komputerów w sieci Ethernet. Adresat – porównując IP z pakietu – odpowiada – podając swój adres Ethernet. Odpowiedź jest zapamiętywana w tablicy ARP

Polecenie

arp – a

Obsługa nazw domen - DNS – (Domain Name Service) – hierarchiczny system rozproszonej bazy danych

Jeśli serwer DNS otrzymuje zapytanie dotyczące komputera, o którym nie posiada informacji, przekazuje to zapytanie do serwera autorytatywnego (dowolny serwer odpowiedzialny za utrzymywanie dokładnej informacji o domenie, o którą jest pytany). Gdy serwer autorytatywny udzieli informacji, serwer lokalny zapamiętuje ją do wykorzystania w przyszłości.

Obsługa nazw domen DNS powiązana jest z portem 53 i nazywa się domain.

Korzeń (domena główna) – domeny górnego poziomu (geograficzne i organizacyjne – COM EDU GOV MIL NET ORG) – domeny niższych poziomów.

NIC – przydziela domeny.

Polecenie

nslookup