Specyfikacja Techniczna Pojazdów

Przedmiot specyfikacji:

Pojazdy klasyfikowane w ramach konkursu „Pan Samochodzik 2010”

### A. KATEGORIA DOWOLNA

Przeznaczenie i założenia ogólne:

- Pojazdy są przeznaczone do poruszania się poza drogami publicznymi objętymi przepisami o ruchu drogowym

- Konstrukcja i wykonanie mają zapewnić bezpieczne i sprawne przemieszczanie założonej liczby osób i bagażu po drogach terenowych i poza nimi.

- Użytkowanie pojazdów nie być uciążliwe dla ich użytkowników i otoczenia. Nie może stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Wytrzymałość i bezpieczeństwo:

- Pojazd musi znosić ciągłe obciążenie nominalne (masa pojazdu gotowego do jazdy, kierowca, pasażerowie, bagaż, wyp. dodatkowe ...) w założonych warunkach eksploatacji.

- Osoby znajdujące się w pojeździe muszą być zabezpieczone konstrukcją na tyle wytrzymałą, aby zniosła obciążenia podczas dynamicznego przetaczania pojazdu w dowolnej osi i pozostawania                w dowolnej pozycji.

- Przewrócenie pojazdu nie może spowodować odłączenia się jakiegokolwiek elementu lub wycieku płynów eksploatacyjnych.

- Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczną i sprawną ewakuację osób niezależnie od jego pozycji.

- Pojazd musi mieć podłogę zabezpieczającą osoby od strony podłoża.

- Siedzenia muszą mieć pewne zamocowanie do pojazdu i zapewniać właściwe unieruchomienie osoby. Kąt oparcia powodować nadmiernego obciążenia kręgosłupa podczas dynamicznego poruszania się pojazdu.

- Osoby w pojeździe muszą być zabezpieczone odpowiednimi pasami bezpieczeństwa. Pasy muszą mieć pewne, jednopunktowe zapięcie możliwe do szybkiego rozpięcia przez kierowcę/pasażera lub osoby z zewnątrz niezależnie od pozycji pojazdu. Muszą zapewniać stałą pozycję osoby względem pojazdu.

- Pomiędzy przedziałem silnikowym, chłodnicami i zbiornikiem paliwa a osobami w pojeździe musi być umieszczona odpowiedniej wielkości przegroda wykonana z pełnej blachy stalowej o grubości min. 1mm. Dopuszcza się zastosowanie cieńszej blachy do osłonięcia chłodnic wody/oleju.

- Zaleca się wyposażenie pojazdu w system gaszenia przedziału silnikowego uruchamiany przez kierowcę.

- Obowiązkowe oświetlenie pojazdu obejmuje:

- Przednie światła umożliwiające poruszanie się w nocy

- Z tyłu: przynajmniej jedną lampę pozycyjną i STOP

- Urządzenie odcinające zapłon musi być wyraźnie oznakowane kontrastowym kolorem i możliwe do obsługi przez kierowcę i osoby z zewnątrz.

Zgodność z normami:

- Pojazdy muszą być wyposażone w sprawny układ hamulcowy.

- Hałas wytwarzany przez pojazd nie może przekraczać ustalonego poziomu.

- Układ hamulcowy i poziom hałas będą badane pod kątem zgodności z normami przepisów o ruchu drogowym

- Wszystkie osoby w pojeździe podczas jazdy muszą mieć na głowach hełmy zgodne z wymogami przepisów o ruchu drogowym. Wskazana jest także ochrona oczu.

Pozostałe wymogi:

- Pojazdy muszą być wyposażone w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu.

- Wskazane jest wszelkie wyposażenie ułatwiające poruszanie się w terenie.

B. KATEGORIA MALUCH

Przeznaczenie i założenia ogólne:

- Podstawą do modyfikacji są fabryczne wersje samochodów Fiat 126p.

- Pojazdy są przeznaczone do poruszania się po drogach publicznych objętymi przepisami o ruchu drogowym

- Konstrukcja i wykonanie mają zapewnić bezpieczne i sprawne przemieszczanie założonej liczby osób i bagażu.

- Użytkowanie pojazdów nie być uciążliwe dla ich użytkowników i otoczenia. Nie może stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zakres zmian:

- Zmiany wprowadzone w konstrukcji pojazdu mają mieć na celu podniesienie walorów eksploatacyjnych, dostosowanie do wymogów specjalnych (np. zwiększenie objętości i masy przewożonych ładunków, przystosowanie do pokonywania trudnych warunków drogowych, ...) wygody użytkowania, estetyki itp.

- Wprowadzone zmiany nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i ładunków przewożonych w pojeździe oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Zgodność z przepisami:

- Pojazdy po dokonaniu zmian zgłoszonych w konkursie muszą spełniać wymogi stawiane pojazdom dopuszczonym do ruchu po drogach publicznych i przejść okresowy przegląd techniczny.

Pozostałe wymogi:

- Pojazdy nie mogą swym wyglądem i działaniem naruszać ogólnie przyjętych norm etycznych i prawnych.

USTALENIA KOŃCOWE:

- Zgodność z niniejszą specyfikacją będzie warunkiem koniecznym dla dopuszczenia do prób trakcyjnych.

- Wstępnie – niezgodności będą korygowane na etapie konsultacji projektu i bieżącej kontroli postępu prac.

## Opiekun konkursu: Romuald Witamborski